# Text boxes

###### ЗАО НПО «ВЕКТОР»

###### МАШИНА РУЧНАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРОМОК

ВМ-20

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Информация о гарантийных ремонтах:

###### Гарантийный ремонт № 1

Описание:_____________________________________________________

Гарантия продлена на срок до:________________________

Дата и подпись __________________________

Гарантийный ремонт №2

Описание:______________________________________________________

Гарантия продлена на срок до:__________________________

Дата и подпись __________________________

## СОДЕРЖАНИЕ

| Назначение машины…………………………………………… | 2 |
| --- | --- |
| Технические данные…………………………………………… | 2 |
| Комплект поставки……………………………………………… | 3 |
| Подготовка и эксплуатация…………………………………… | 4 |
| Обработка торцов труб………………………………………… | 5 |
| Регулировка ширины и угла среза…………………………… | 5 |
| Замена режущих пластин……………………………………... | 6 |
| Список компонентов ВМ20……………………………………. | 7 |
| Схема компонентов ВМ20…………………….………………. | 9 |
| Схема электрическая…………………………………………... | 10 |
| Гарантийные обязательства…………………………….……. | 11 |
| Сведения о гарантийных ремонтах………………………….. | 12 |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Машина ручная для обработки кромок ВМ-20

1. Производитель дает Покупателю гарантию на срок 6 месяцев со дня продажи, но не свыше 12 месяцев  со дня выпуска на машину ручную для обработки кромок ВМ-20.

2. Покупатель утрачивает право на гарантийный ремонт и замену в случае:

- срыва гарантийных пломб;

- самостоятельного ремонта или переделок;

- использования машины не по прямому назначению;

- использования инструментов и материалов, отличных от описанных в настоящем Руководстве

- наличия повреждений и неполадок не являющихся следствием дефектов материалов или неправильной сборки

3. Производитель гарантирует ремонт машины в срок 14 дней с момента доставки на сервисный пункт и 21 дня в случае отправки машины почтой.

В случае поломки электродвигателя, срок ремонта продляется до 30-ти дней;

4. Гарантия не распространяется на: предохранители, режущий инструмент, щетки электродвигателя, а также повреждения, вызванные нормальным износом при эксплуатации.

5. Машины без оригинальной заводской упаковки в гарантийный ремонт приниматься не будут, а по истечение гарантийного срока Продавец не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате транспортировки в (из) сервисный пункт без оригинальной заводской упаковки.

_______________________

подпись Покупателя

Дата выпуска:  ............................... Фаб.№ ......................................

Дата продажи: .................................................................................

Подпись и печать продавца .............................................................

В конструкции машины драгоценные металлы отсутствуют.

### Назначение

# Машина предназначена для обработки стальных кромок перед проведением сварочных работ. Благодаря простоте в обслуживании и использованию инструмента с очень высокими режущими свойствами, машина позволяет эффективно и качественно обрабатывать стальные кромки листов в диапазоне углов от 15 до 60 градусов и шириной среза до 20 мм.  При использовании специального приспособления, входящего в комплект, возможна обработка кромки труб диаметром cвыше 150 мм.

# Режим работы – повторно-кратковременный ПВ 80% ГОСТ 183-74

### Внимание!

По заявке дополнительно может поставляться приставка для обработки кромки под углом 0( (торцевание)

Перед началом работ необходимо ознакомиться с  инструкцией по правилам техники безопасности!

### Технические данные

Машина изготовлена согласно ТУ BY 500043596.003-2005 и соответствует требованиям ГОСТ 12.2.013.0

Источник питания – 220-240 В  50 / 60 Hz

Двигатель  - электрический, однофазный, индукционный

с рабочим конденсатором.

Вид климатического исполнения – У 1* ГОСТ 15150

Группа механического исполнения – М 8 ГОСТ 17516.1

Мощность – 1,1 КВт

Степень защиты оболочки – IP54

Класс защиты от поражения электрическим током – 1

Частота оборотов – 2 820  об/мин

Потребляемый ток – 12 А (18 А)

Электрическая защита - заземление

Используемый инструмент – две фрезерные головки

с заменяемыми твердосплавными пластинами

Скорость обработки – 1,5 м/мин

Максимальная ширина среза – 20мм (для угла 45º)

Диапазон регулировки угла среза – от 15º до 60º, 0º

Предохранитель – 2 А

Индустриальные радиопомехи соответствуют требованиям СТБ ЕН 55014-1-2005

Помехоустойчивость машины соответствует требованиям СТБ ЕН 55014-2-2005

Общая масса - 20,5 кг

1

2

### Комплект поставки

- металлический ящик

- машина ручная для обработки кромок с набором пластин

- приспособление для снятия фаски с труб (309-316)

- ключ шестигранный s = 3 (605)

- ключ шестигранный s = 6 (602)

- ключ для крепления фрез (604)

- блокировка фрезерной головки (606)

- толкатель    фрезерной головки (607)

- инструкция по обслуживанию

Дополнительная комплектация

- приставка для обработки под углом 0( (торцевание)

### Схема электрическая принципиальная

### ВМ-20

3

### Подготовка и эксплуатация

ВМ-20 поставляется в готовом к использованию состоянии. Единственно необходимая операция – настройка машины на толщину рабочей поверхности и регулировка угла фрезеровки. Точные инструкции  даны ниже.

Включите машину в сеть. Источник питания должен быть заземлен. Поднимите машину двигателем верх и установите ее вертикально на правом краю обрабатываемой поверхности, включите  выключатель, который находится на корпусе двигателя. Включение агрегата производится нажатием клавиши с символом «I» (510) главного выключателя (507), что сигнализируется лампочкой. Остановка производится нажатием клавиши с символом «0». Во время работы инструмента горит лампочка (506) желтого цвета. Во время запуска агрегата необходимо убедиться, что инструмент не касается края обрабатываемой поверхности!!! Затем плавно прижать агрегат и вести вдоль края обрабатываемой поверхности до начала контакта инструмента с металлом. Надо помнить, что обработка производится методом  противохода – направление вращения фрез и направление движения агрегата  указаны на корпусе агрегата (205). Подача  осуществляется  вручную, ее скорость зависит от ширины среза и качества снимаемого металла. В большинстве случаев возможно снятие фаски за один проход. При превышении допустимой нагрузки на двигатель, например вследствие слишком быстрого движения, на корпусе агрегата загорается красная лампочка, сигнализирующая о перегрузке двигателя.  Дальнейшая работа приводит к его выключению. В таком случае необходимо привести агрегат в нерабочее положение, отведя его от обрабатываемой поверхности  и, после выключения красной лампочки снова нажать клавишу “I”, запуская двигатель. Работа на пределе нагрузки на двигатель (при загорании красной лампочки) в принципе допустима. Необходимо обращать внимание на температуру двигателя, которая не должна превышать  85 градусов. Двигатель агрегата может использоваться    при повышенных температурах, однако, длительный перегрев может привести к его повреждению. В связи с этим, после продолжительной работы в таких режимах (максимум 1 час) необходимо сделать перерыв 10–15 минут.

Не допускается охлаждение двигателя на холостых                                                                                                                                                  оборотах. Двигатели данного типа при работе на холостых оборотах нагреваются быстрее, чем в рабочем режиме.

4

#### Обработка торцов труб

В дополнительную комплектацию машины входит приспособление для обработки торцов труб. Для подготовки машины к выполнению этой операции, необходимо демонтировать направляющие ролики для работы на плоской поверхности (установленные со стороны двигателя) и на их место смонтировать приспособление для обработки торцов труб. Фрезы агрегата установить в позицию, соответствующую нулевой величине среза. Установить агрегат (см. рис.2), подвигая фрезы до соприкосновения с трубой. Затем, после контакта фрез с трубой, подвинуть направляющие ролики  приспособления вплотную к трубе и закрепить в этом положении.

Выставить необходимые параметры работы (см. «Регулировка ширины угла среза»). После выполнения данных операций, приступить к работе.

Нельзя использовать машину для обработки труб диаметром менее150 мм.

Регулировка ширины и угла среза

Перед  выставлением угла и ширины среза необходимо отключить агрегат от сети!

Регулировка начинается от установки угла среза при ширине, установленной на минимум (показатель «0» на боку корпуса). Для изменения угла среза необходимо освободить два болта (302), крепящих вал агрегата. После этого необходимо выставить нужный угол среза на шкале, расположенной на одном из гнезд. Болты снова зажать. Для изменения ширины среза необходимо освободить болты М8 (212), расположенные сбоку корпуса. Затем, вращая болт регулировки (202), установить нужную ширину. Деления на шкале ориентировочные, установка производится практически.

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 404 405 406 407 408 409 410 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 601 602 604 605 606 701 702 703 | Шпонка (фреза) Прокладка Режущая пластина Болт зажимной Прокладка зубчатая МВ-4 Закрутка подшипника КМ-4 Болт шестигранный М6х28 Электромодуль Резинка 80х60х8 Уплотнитель L=520 Лампочка сигнализации красная LS-1 Болт М4х12 Лампочка сигнализации желтая LS-1 Выключатель клавишный зеленый W 4.8 Крышка верхняя Гнездо предохранителя и предохранитель Выключатель импульсный NC\NO 297Е Прокладка резиновая R 10 Шайба Провод сетевой L=3\125 Конденсатор Кольца R 50 Болт М4х14 Прокладка упругая 4.1 Прокладка круглая 4.3 Корпус Прокладка упругая 8,4 Шайба М8 Полоса L=120 Внутренняя изоляция Внутренняя изоляция Коробка для инструментов Ключ шестигранный s=6 Ключ специальный для крепления фрез Ключ шестигранный с ручкой s=3 Блокада для крепления фрез Металлический короб Губка Картонная коробка | 1 1 12 12 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 |

5

### Список частей ВМ-20

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 105 109 110 111 113 114 115 202 203 205 207 208 210 211 212 301а 301b 302 303 304 305 306 308 350 351 352 353 354 355 401 402 403 | Двигатель электрический SEMKg 80 2C Рукоятка Прокладка 6,1 Болт шестигранный М6 х 25 Шайба Инструкция наклейка Табличка наклейка Болт затяжной Насадка звездочка Головка Наклейка Колышек Прокладка круглая 8,4 Прокладка упругая 8,2 Болт шестигранный М8х20 Болт шестигранный М5х10 Болт шестигранный М5х8 Болт шестигранный М8х20 Направляющая 1 Прокладка упругая 8,2 Прокладка круглая 8,4 Крепление направляющей I Крепление направляющей II Комплект направляющей с роликами Направляющая II Опора ролика Ролик Колышек Болт шестигранный М5х10 Вал фрезы Шпонка (двигателя) 6х6х35 Корпус фрезы | 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 6 2 4 1 4 4 1 1 3 1 2 2 4 4 1 1 2 |

11

10

12

9

### ЗАМЕНА РЕЖУЩИХ ПЛАСТИН

Машина ВМ-20 оснащена двумя торцевым фрезами, каждая из которых содержит шесть твердосплавных пластин с высокими режущими свойствами. Обозначение пластин - ISO – SEKN 120308Т-FB-MOD, обеспечивают высококачественную обработку стали на протяжении длительного времени. В случае обработки углеродистых сталей, например СТ 3, на максимальную ширину среза, пластины позволяют обработать 150 м/п поверхности. В процессе длительной работы наступает износ пластин и необходима смена их положения в гнездах или полная замена в случае износа всех режущих кромок. Для этого необходимо снять кожух (205), открутив два болта (212)  на боковых стенках. Снимать фрезы с вала необязательно, если в процессе работы пластины не заклинило в гнездах. Ключом шестигранным s=3 (305) открутить болты М6 х 0,75 (407), крепящих пластины (406) и достать их из гнезда. Очистить гнездо от стружки и вставить новую пластину                                                                                                                                                или изменить положение старой, обращая внимание на то, чтобы пластина в гнезде опиралась на всю свою поверхность. Необходимо также оставить небольшие зазоры между пластинами на соседней фрезе, для обеспечения полного захвата среза (рис. 3). Необходимо соблюдать указанный на рисунке зазор 0,2 - 0,3 мм. Замену пластин можно также производить после снятия фрез с вала двигателя. В таком случае снятые фрезы необходимо положить на плоскую и ровную поверхность так, чтобы одна лежала указателем оборотов движения вниз, другая вверх. Далее вставить пластины в гнезда, прижимая их до конца в сторону (рис. 4). После установки фрез на валу (401)-обе фрезы, разделенные кольцом дистанционным (405), закрепить согласно стрелкам, указывающим направление движения, сохраняя зазор между пластинами. Фрезы установить так, чтобы режущие кромки пластин имели обратное направление. Если ширина среза небольшая, то их выработка идет только во внутренней части. В таком случае возможна замена пластин между фрезами, в целях увеличения срока службы пластин.

8

7

6

### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации машины соблюдать следующие правила:

- следить за состоянием электрооборудования, особенно за  состоянием кабеля и наличием заземления;

- предохранять силовой кабель от повреждений, особенно от закручивания на фрезы;

- соблюдать правильную установку и крепление режущих пластин в гнездах  фрез, а также самих фрез в агрегате;

- полное закручивание болтов, регулирующих угол и глубину среза.

При работе необходимо использовать защитные очки!

#### Нельзя пользоваться агрегатом с сильно изношенными     режущими пластинами!

#### Необходимо прекратить  работу при появлении неполадок в работе агрегата!

#### При замене режущих пластин, а также при любых операциях, связанных с настройкой агрегата – отключить его от сети путем отключения от гнезда розетки!

#### Все ремонтные работы проводить только на сервисной станции, указанной Продавцом!

Рис.2

Машина ручная для обработки кромок ВМ-20